GAME FINDER JUNIOR

КСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОИСКА ДИЧИ JUNIOR

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GF-JRTM

Батарея:	Одна, 9 Вольт постоянного тока.

Срок службы батареи:	Обеспечивает нормальную работу устройства в продолжение не менее 40 часов, и не менее 100 часов с полностью заряженной алкалиновой батареей.

Потребляемый ток:	Примерно 1 мА, если не горят светодиоды.

Примерно 7 мА, если горят все три светодиода.

Размеры:	Длина 95 мм

Ширина 44 мм

Высота 32 мм

Вес:	62,2 г без батарей

112 г с батареей

Дисплей:	Три красных светодиода

Корпус:	Выполнен из термопластика ABS методом литья под давлением.

Условия эксплуатации:	От минус 18ºС до плюс 100ºС.

Чувствительный элемент:	Пироэлектрический датчик с двумя элементами.

Примечание:	Стекло или другие твердые предметы непроницаемы для GF-JRTM.

GAME FINDER, INC

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕТЕНЗИЙ,

ОХРАНЕ АВТОРСКОГО ПРАВА И ТОРГОВОЙ МАРКЕ

ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ:

Game Finder, Inc. не берет на себя ответственность относительно последствий использования данной продукции, как прямых, так и косвенных. GF-JRTM не предназначен для использования органами правопорядка, службами охраны, или иными подобными организациями.

# АВТОРСКОЕ ПРАВО

Авторское Право 1999 принадлежит Game Finder, Inc. Все права охраняются. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в информационно-поисковой системе, или переведена на любой другой язык, включая компьютерный, в любой форме с применением любых средств, электронных, магнитных, оптических, химических, ручных, или иным способом, без предварительного письменного разрешения Game Finder, Inc., Commercial Drive NW, Huntsville, Alabama 35816.

ТОРГОВАЯ МАРКА:

Слова "Ethical Hunters Find the Game They Shoot TM" ("Гуманные охотники находят подстреленную ими дичь"), наименование модели «GF-JRTM» и логотип GAME FINDER, INC. являются торговыми марками компании GAME FINDER, INC. Логотип, представленный ниже, зарегистрирован компанией GAME FINDER, INC. в качестве торговой марки.

GF-JRTM ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все предметы излучают тепло. Люди, птицы и животные также являются источниками теплового излучения. Это излучение представляет собой волны инфракрасного света и GF-JRTM «видит» их. Держите прибор светодиодами вверх, и медленно перемещайте его из стороны в сторону. Подберите такую скорость перемещения, чтобы осталось только одно показание. GF-JRTM обнаруживает температурные изменения и обеспечивает достаточную чувствительность, дальность действия и способно обнаружить крупную дичь в кустарнике.

# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ

Переключатель Вкл/Выкл представляет собой рычажок на правой верхней стороне устройства. При первом включении GF-JRTM светодиоды сообщают о том, что «Питание включено и производится самотестирование». Сначала все три светодиода загорятся, и будут гореть в течение примерно одной секунды, затем все три одновременно гаснут. Затем светодиоды будут загораться справа налево и медленно гаснуть слева направо. Теперь устройство готово к работе. Если эта последовательность не выполнена, проверьте состояние батареи, и то. Что она правильно вставлена.

### ОКНО ИЛИ ОБЛАСТЬ ОБЗОРА

В устройстве GAME FINDERTM применен Датчик с двумя элементами. Левый элемент отмечает инфракрасное излучение на левой стороне области обзора, а правый элемент - на правой стороне. При перемещении устройства из стороны в сторону, один из элементов обнаружит, то есть почувствует, источник тепла раньше, чем другой элемент. Вся площадь, просматриваемая двумя элементами, представляет собой Окно (Область обзора). Так же, как и в бинокле, эта область может быть увеличена при увеличении дальности действия. Размер Область обзора составляет примерно 8% от дальности действия. Например, на расстоянии 90 м Область обзора имеет размеры 7 м в ширину, и 7 метров в высоту, а на расстоянии 120 м оно равно 9,5 на 9,5 метров.

КАК РАБОТАЕТ GF-JRTM

Устройство постоянно сравнивает сигналы от элементов. При появлении разности в величине сигналов загораются светодиоды. Один светодиод указывает на наличие разности температур примерно 5(, возможно, этот объект стоит проверить. Два светодиода указывают на наличие источника разности температур примерно 10(. Все источники, вызвавшие загорание двух или трехсветодиодов, это, скорее всего, притаившиеся или спрятавшиеся животные, которое вы разыскиваете, и такие показания прибора обязательно следует проверять, особенно, если источник находится далеко от вас. Если разность температур двух элементов остается неизменной примерно две секунды, устройство прекращает давать показания и ожидает изменений. Изменения могут быть вызваны либо перемещением устройства относительно источника тепла, либо перемещением самого источника тепла. (т.е., устройство работает как Индикатор Движения).

### ЭФФЕКТИВНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Дальность действия обусловлена несколькими факторами, а именно: проницаемости линии обзора, температуры воздуха, влажности, ветра, и скорости перемещения устройства. Поскольку устройство может использоваться в самых разных условиях, дальность действия GAME FINDER TM не может быть определена точно для любых внешних условий. Максимальная дальность обеспечивается при следующих условиях: ясная прямая видимость в направлении источника, температура источника на несколько градусов отличается от температуры окружающей территории, низкая влажность и отсутствие ветра.

Максимальная дальность действия – 200-270 м достигается при температуре воздуха +18°С, отсутствии ветра, минимальной влажности, прямой видимости источника.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ GF-JRTM

##### БЕЗОПАСНОСТЬ

НИКОГДА НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ИСТОЧНИК ТЕПЛА, ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛИТЕ, ВО ЧТО ВЫ СТРЕЛЯЕТЕ, И ЧТО НАХОДИТСЯ ПОЗАДИ ИСТОЧНИКА. GAME FINDER TM не сообщает Вам, что за источник тепла Вы обнаружили. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК!

Использование устройства не отменяет обычных мер безопасности на охоте. Чем больше Вы используете GAME FINDERTM, тем больше сноровки приобретаете. Всегда помните: Безопасность - прежде всего. Применение данного устройства не освобождает владельца от выполнения обычных мер предосторожности, которые выполнялись бы без использования устройства.

Все предметы излучают тепло. Люди, птицы и животные также являются источниками теплового излучения. Это излучение представляет собой волны инфракрасного света и GAME FINDER JUNIORTM «видит» их. Устройство воспринимает относительную величину и расположение объектов, но не распознает их. Например, источником тепла может оказаться другой человек, а не животное.

КАК РАБОТАТЬ С УСТРОЙСТВОМ GF-JRTM

В устройстве GF-JRTM применен Датчик с двумя элементами. Всегда держите и перемещайте устройство так, чтобы один элемент датчика воспринимал изменение температуры прежде, чем другой элемент (т.е., загораются светодиоды). Перемещайте устройство вправо-влево в горизонтальной плоскости, или параллельно исследуемой местности.

Скорость поиска является самым важным фактором. Слишком большая скорость приведет к тому, что ни один источник не будет обнаружен. Слишком медленная скорость даст слишком много источников. В качестве теста на скорость поиска, попросите кого-нибудь встать в 50 метрах от вас на открытом месте, и производите поиск с разными скоростями, перемещая устройство по широкой дуге (не менее 90(), захватывая стоящего человека. Начните с большой скорости, так, чтобы устройство не регистрировало никаких объектов, затем уменьшите скорость, чтобы были видны несколько объектов. А теперь выберите такую скорость, чтобы устройство обнаружило один источник. Это и будет та скорость, с которой следует производить поиск.

С УСТРОЙСТВОМ GAME FINDER JUNIOR ЛЕГКО РАБОТАТЬ

- Вставьте батарею напряжением девять вольт. Знаки «+» и «–» на крышке отсека батареи указывают как правильно вставлять батарею.

- Держите устройство на уровне поясного ремня, параллельно поверхности земли так, чтобы были хорошо видны светодиоды.

- Перемещайте устройство вправо-влево и следите за тремя светодиодами.

- Когда загорается светодиод, значит, обнаружена разность температур. Обычно это указывает на наличие источника тепла. Величина разности температур отмечается прибором (т.е. источник может быть горячим, или холодным). Количество загоревшихся светодиодов указывает на относительную величину обнаруженного изменения температуры:

- один светодиод указывает на различимый источник тепла;

- два светодиода – на средний источник тепла;

- три светодиода – сильный источник тепла.

Когда загораются светодиоды, значит, устройство направлено на источник тепла. Проверьте, что это за источник. Если это не то, что вы ищете, продолжайте поиск и двигайтесь к следующему источнику. Продолжайте до тех пор, пока не найдете то. Что ищите.

Если вы держите устройство неподвижно, оно не зарегистрирует неподвижный источник тепла. Вы должны перемещать устройство вправо-влево, или источник тепла должен двигаться.

УЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ С GF-JRTM

Чем больше вы будете использовать GF-JRTM, тем успешнее будет ваша работа с ним. Поработайте с устройством дома, разыскивая людей в комнатах. Поработайте на улице, при любых условиях окружающей среды. Поиграйте в прятки с другими людьми, используя устройство. Поищите птиц и животных разных размеров в лесу, в поле и т.д. В полях живет много теплокровных животных, которых можно найти. Прогулка по лесу или по полю с устройством, позволяющим найти его обитателей, доставит много удовольствия.

УХОД ЗА ЛИНЗОЙ

Будьте крайне аккуратны с Передней Линзой. Она сделана из мягкого пластика и не вывинчивается. Протирайте линзу мягкой хлопковой тканью, смоченной водой. Не применяйте мыло или химические вещества. Если линза повреждена, закройте этот конец устройства куском прозрачного полиэтилена, для защиты электронных деталей внутри, и отправьте устройство в ООО «Мировые охотничьи технологии» для ремонта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО GF-JRTM

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	Game Finder, Inc., USA

4733 Commercial Drive NW

Huntsville, AL 35816

СОДЕРЖАНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАЕЛЬСТВ: Game Finder, Inc. гарантирует, что в течение одного года со дня покупки, модель GF-АTM компании Game Finder, Inc., (в дальнейшем именуемая Изделием), не имеет дефектов материалов и производства.

УСЛОВИЯ ОТКАЗА ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: Гарантийные обязательства не действительны, если Изделие: (а) имеет изменения в конструкции, (б) повреждено, или не содержалось надлежащим образом, (в) корпус вскрыт, или устройство подвергалось ремонту, кем-либо, кроме Гаранта,

по поводу дефекта, или неисправности, подпадающих под действие данных Гарантийных обязательств, (г) использовалось таким образом, и с такими целями, для которых данное Изделие не предназначено, или (д) продано первым покупателем.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: В случае, если Изделие не соответствует данным Гарантийным обязательствам, в продолжение срока их действия, Гарант произведет ремонт дефекта и вернет Изделие без какой-либо оплаты за комплектующие, ремонт, или каких-либо иных затрат, которые берет на себя Гарант, или его представители в связи с выполнением данных Гарантийных обязательств.

Гарантом на территории России и стран бывшего СССР является

ООО «Мировые охотничьи технологии»:

195213, Россия, Санкт-Петербург, а/я 11. Тел./факс: (812) 327 44 21, 596 38 82 
E-mail: info@wht.ru  Website: www.wht.ru

Серийный номер прибора: _____________________________

Дата продажи: «_____» ________________________ 200 __

Владелец (Ф.И.О.): ________________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Телефон: ________________________________  E-mail: _________________________________

## Эффективность работы инфракрасного детектора

Прибор измеряет интенсивность ИК излучения по всему полю зрения в том направлении, куда он «смотрит». Его эффективность зависит от:

- Вида и состояния животного

- Настроек прибора

- Внешних факторов, влияющих на характер прохождения ИК-волн

| Факторы, связанные с животным |
| --- |
| Размер животного и его положение в поле зрения прибора | Чем больше «видимая» прибором поверхность, тем больше ИК-волн поступит в прибор. Следовательно, более крупное животное может быть обнаружено на большем расстоянии. |
| Температура тела животного | Зависит от времени, прошедшего с момента выстрела |
| Характер меха или оперения | Чем лучше термоизолирующие свойства меха или оперения, тем слабее ИК-излучение, воспринимаемое прибором. |
| Расстояние до животного | Интенсивность принимаемого ИК-излучения уменьшается пропорционально квадрату расстояния от прибора до источника, например на дистанции 10 м оно в 100 раз слабее, чем на дистанции 1 м. |
| Факторы, связанные с окружающими условиями |
| Температура | Чем больше разница между температурой тела животного и температурой окружающей его обстановки, тем эффективнее работает прибор. Следовательно, лучших результатов можно добиться в холодную погоду. |
| Ясно/пасмурно | В ясную погоду солнце нагревает растительность и почву. Из-за этого возрастает вероятность «ложных» срабатываний прибора. С этой проблемой можно бороться путем понижения уровня чувствительности. |
| Влажность | Прибор лучше работает при низкой влажности, в сухую погоду. |
| Препятствия на пути ИК-волн | Плотные материалы (древесина, стекло, металл) препятствуют распространению ИК-волн. Потери также возникают при их прохождении через листву, кустарник, деревья и даже через воздух. |