| Научно-производственная фирма “Электронная и специальная техника” ФОНАРЬ ОРУЖЕЙНЫЙ ФО-2М | Благодарим Вас, за покупку изделия нашей фирмы – фонаря оружейного. Используемый в фонаре оптический модуль с ксеноновой лампой и качественным рефлектором создаёт необычайно яркий, хорошо сфокусированный луч света. Оптический модуль эффективно защищён от ударных воздействий выстрела. Фонарь имеет защитное неорганическое стекло допускающее эксплуатацию в тяжелых условиях без снижения его прозрачности. Размещение фонаря на оружии позволяет Вам вести наблюдение в затемнённых местах без снижения вашей способности стрелять. Фонарь, с помощью переходных деталей может устанавливаться на следующих типах ружей: МЦ21-12, МЦ22, ИЖ81, Remington, Winchester-1200 (1300), Mossberg-500 (9200), Browning, а также на карабинах ОП СКС, “Тигр” и других видах оружия. Соблюдение изложенных ниже правил эксплуатации фонаря удлинит срок его службы. Устройство фонаря показано на рисунке. |  | Характеристики фонаря (Фонарь обеспечивает освещённость, достаточную для хорошей различимости объек-тов на удалении до 75 м, и видимости на удале-нии не менее 120 м. ( Фокусировка фонаря позволяет освещать места как в непосредственной близости, так и вдали. ( Длительность работы от свежезаряженных аккумуляторов до 1,5 часов, при н.у. и периодических включениях на 5-15 мин. (Габариты фонаря: ( 40 х 114 мм. ( Рабочая температура: -20…+40(С. ( Масса 240 г Комплектность Фонарь оружейный ФО-2М. Зарядное устройство. Паспорт. Упаковочная сумка. 5. Узел включения. Примечание. Дополнительные переходные детали для установки фонаря на другие виды оружия приобретаются отдельно. |
| --- | --- | --- | --- |
| Особенности эксплуатации Ваш фонарь рассчитан на длительную эксплуатацию. Регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи пробным включением фонаря. При заметном уменьшении яркости свечения за время 10…15 сек, проведите подзарядку батареи. Для зарядки необходимо вывернуть контакт кнопки включения из контактного гнезда фонаря и ввернуть туда контакт зарядного устройства. Включите зарядное устройство в сеть 220 В, 50 Гц. Время полного заряда 10 часов. Процесс зарядки контролируется по свечению индикатора на зарядном устройстве. Следите за чистотой стекла, избегайте ударов по нему. Не допускается разборка фонаря без необходимости. Фокусировка выполнена изготовителем. | Установка фонаря На оружие фонарь устанавливается с помощью переходных деталей - кронштейнов. Конкретный выбор детали определяется видом оружия. Для установки фонаря необходимо: ( Установить кронштейн взамен штатной пробки подствольного магазина ружья или закрепить кронштейн на стволе карабина. ( Вывернуть полностью зажимной винт фонаря. ( Установить фонарь на переходной детали, ввернуть и затянуть зажимной винт. Покачиванием фонаря убедиться в надёжности его крепления. ( Закрепить кнопку включения с помощью текстильной застёжки, в удобном месте, для чего ответную часть застёжки приклеить на оружии клеем типа «Марс», «Момент», «Феникс» и т. д. ( Перед эксплуатацией произвести подзарядку аккумуляторов. | Свидетельство о приёмке Фонарь оружейный ФО-2М заводской № ______ соответствует заданным техническим характеристикам и изготовлен в соответствии с технической документацией ЭСТ 004.00.00. Дата приёмки ____________ ОТК ____________ | Гарантии изготовителя Изготовитель гарантирует безотказ- ную работу фонаря при соблюдении условий эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи. Примечание. Гарантийный срок не распространяется на модуль оптический и аккумуляторную батарею, выход их из строя не является причиной для рекламации. По поводу ремонта обращайтесь к торговому представителю или в НПФ “ЭСТ” по адресу: Россия, 300034, г. Тула , а / я № 400, Тел \ факс. 8-(4872)-34-70-68. E-mail: tula-est@tula.net Дата продажи__________________ Продавец ___________________ Штамп магазина |