История оружия:

ППШ-41 стал самым массовым образцом автоматического оружия пехоты периода Великой отечественной войны. Автоматика ППШ-41 построена на использовании энергии отдачи свободного затвора. Спусковой механизм обеспечивает ведение одиночного и автоматического огня. Применение дульного тормоза-компенсатора улучшило устойчивость пистолета-пулемёта и повысило кучность боя. Высокая технологичность ППШ-41 позволила наладить его массовый выпуск на многих гражданских заводах, не имеющих специального оружейного станочного парка. За годы войны было выпущено 6141000 штук ППШ-41.

   ППД-40, используемый в 1940 г, производился по «классической» технологии с большими объемами механической обработки деталей. Целью деятельности Шпагина стало максимальное упрощение конструкции Дегтярева и удешевление производства, а основной идеей — создание штампосварного автомата.
Уже осенью 1940 г. Г. С. Шпагин и еще один конструктор — Б. Г. Шпитальный представили опытные образцы своих пистолетов-пулеметов. Полигонные испытания, проведенные в ноябре 1940 г. показали, что пистолет-пулемет Шпагина более технологичен, чем модель Шпитального — при равных боевых качествах.

   Оружие Шпагина вызвало удивление у специалистов своей конструкцией. Косой срез кожуха выполнял одновременно и роль дульного тормоза, уменьшающего отдачу, и роль компенсатора, препятствующего подкидыванию оружия вверх во время стрельбы. Это и улучшало устойчивость оружия при стрельбе, и повышало кучность и меткость огня. Оружие позволяло как вести непрерывный огонь, так и стрелять одиночными выстрелами. Кроме того, выяснилось, что при производстве трудоемкость пистолета-пулемета Шпагина значительно — практически вдвое — ниже, чем у ППД. Постановлением Советского правительства от 21 декабря 1940 г. «пистолет-пулемет системы Шпагина образца 1941 года (ППШ-41)» был принят на вооружение.

Уже в начале Великой Отечественной войны оказалось, что столь востребованная военными дальность стрельбы не имеет значения при высокой плотности артиллерийского и минометного огня. Идеальным оружием в такой ситуации как раз и стал бы автомат, но их в конце 1941 г. в Резерве Главного Командования насчитывалось не более 250 штук. Поэтому уже в октябре 1941 г. было налажено производство деталей для ППШ на Государственном подшипниковом заводе, Московском инструментальном заводе, станкостроительном заводе имени С. Орджоникидзе, и еще на 11 мелких предприятиях управления местной промышленности. Сборка производилась на Московском автозаводе. Только в течение 1941 г. было выпущено 98 644 автомата, среди которых львиная доля — 92776 штук — приходилась на ППШ, а уже в 1942 г. объемы производства пистолетов-пулеметов составили 1499269 штук. Всего же во время войны было выпущено порядка 6 миллионов штук ППШ-41.

   Изначально ППШ разрабатывался под барабанный магазин от ППД-40, однако такие магазины были дороги в производстве и тяжеловаты в использовании, поэтому в 1942 г. были разработаны рожковые (коробчатые) магазины на 35 патронов.

Ранние версии ППШ позволяли стрелять как очередями, так и одиночными выстрелами, однако позже переводчик режима огня убрали, оставив только автоматическую стрельбу.

ППШ являлся исключительно надежной конструкцией. Ствол хромировался для защиты от коррозии. Стрельба из него была возможна и при низких температурах, поскольку в советских патронах применялся ртутный капсюль.
Из всех деталей ППШ-41 только его ствол нуждался в механической обработке. Остальные детали штамповались из листа и соединялись точечной и дуговой электросваркой и заклепками. В нем нет ни одного винтового соединения — сборку-разборку можно проводить без отвертки.

   В советской армии были целые батальоны, вооруженные ППШ. Интересно, что во время войны немцы нередко предпочитали ППШ МР-40 и меняли их при первой возможности.

    Практически сразу после войны ППШ был снят с вооружения Советской армии, а на смену ему пришел автомат Калашникова. Впрочем, снятие с производства не мешало СССР активно экспортировать ППШ в развивающиеся страны. В итоге ППШ и сейчас можно встретить в местах локальных войн — от Ливана до Эфиопии. ППШ поставлялся и в Китай — с ним в руках китайские добровольцы воевали в Корее против войск ООН.

Технические характеристики 7,62-мм пистолета-пулемета:

| Калибр, мм | 7,62 |
| --- | --- |
| Масса без магазина, кг | 3,5 |
| Масса в боевом положении с дисковым магазином, кг | 5,3 |
| Масса в боевом положении с секторным магазином, кг | 4,1 |
| Длина, мм | 840 |
| Длина ствола, мм | 269 |
| Дальность на прицельном устройстве, м | 500 (200 с 1942 г.) |
| Темп стрельбы, выстр/мин | 1000 |
| Практическая скорострельность, выст/мин | 100-120 |
| Емкость дискового магазина, патронов | 71 |
| Емкость секторного магазина, патронов | 35 |

Основные части   ППШ-41: