| Научно-производственная фирма “Электронная и специальная техника” ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ЛАЗЕРНЫЙ ЛЦУ-ПМ Паспорт ЛЦУ-ПМ ПС Целеуказатель лазерный ЛЦУ–ПМ соответствует ГОСТ Р 50909, ГОСТ12.2.006, ЛЦУ-ПМ ТУ-2000 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ N POCC RU. МКОЗ. Н1217 МКОЗ | При покупке лазерного целеуказателя необходимо проверить правильность записей в паспорте: соответствие заводского номера лазерного целеуказателя номеру, указанному в паспорте; комплектность; дату продажи и штамп магазина. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Настоящий паспорт совмещен с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации лазерного целеуказателя и поддержания его в постоянной готовности к работе. 1.2. Принятые сокращения: ЛЦУ – целеуказатель лазерный СТП – средняя точка попадания ПМ – пистолет Макарова 2. НАЗНАЧЕНИЕ Лазерный целеуказатель ЛЦУ-ПМ предназначен для формирования на цели светового пятна, сов- мещенного с СТП оружия и устанавливается на пистолет Макарова с помощью охвата и стопорных винтов. Рекомендуется использовать ЛЦУ в условиях малой освещенности днем и в сумерках. | 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3.1. Длина волны лазерного излучения, мкм, 0,65 3.2. Мощность лазерного излучения мВт, не менее 4 3.3. Диаметр светового пятна на расстоянии 25 м, мм, не более 25 3.4. Диапазон рабочих температур, С от - 10 до +40 3.5. Суммарное время непрерывной работы от одного комплекта элементов питания в повторно-кратковременном режиме, час., не менее 0,5 3.6. Масса ЛЦУ (без крепления), г, не более 50 3.7. Габаритные размеры, мм, не более длина 34 ширина 16 высота 32 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 1. ЛЦУ – ПМ 1 шт. 2. Элемент СЦ – 0,18 (G – 13) 3 шт. 3. Винт стопорный 2 шт. 4. Винт технологический 2 шт. 5. Упаковка 1 шт. 6. Паспорт 1 шт. 7. Кобура (по спецзаказу) 1 шт. | 5. Устройство |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктивно ЛЦУ состоит из корпуса 1, блока оптического 5, помещенного в оправу 3, источника питания 4, размещенного в крышке 2, и выключателя 6. Регулировочные винты 7 и контровочные винты 8 слуёёжат для сведения светового пятна целеуказателя с СТП. Крепление ЛЦУ на оружии осуществляется с помощью крепежных винтов 9 и охвата 10. 6. УСТАНОВКА ЛЦУ НА ПМ ВНИМАНИЕ! Установку ЛЦУ на ПМ проводить в условиях оружейных мастерских! 1. Извлечь магазин из ПМ. 2. Убедиться в отсутствии патрона в патроннике. 3. Визуально, через окно оправы убедиться, что блок оптический расположен по центру окна, а винты 7 и 8 ввернуты примерно одинаково (в таком положении ЛЦУ поставляется предприятием-изготовителем). 4. Разместить ЛЦУ на спусковой скобе оружия в соответствии с рис.1. Ввернуть винты охвата и технологические винты вместо стопорных винтов так, чтобы ЛЦУ мог перемещаться по спусковой скобе. 5. Выбрать на расстоянии 25м точку прицеливания | и перемещая ЛЦУ на спусковой скобе, свести световую точку и СТП с точностью 0,5м. Зафиксировать ЛЦУ, завернув винты охвата и технологические винты до упора. Убедиться в плотности прилегания ЛЦУ к спусковой скобе. В противном случае п.п.4 и 5 повторить. 6. Через отверстие одного из технологических винтов просверлить отверстие ( 2мм на глубину 1,5мм. 7. Вывернуть технологический винт и ввернуть до упора винт крепежный. 8. Для второго крепежного винта повторить операции по п.п. 6,7 и подтянуть все винты. 9. Для сведения светового пятна ЛЦУ с СТП выбрать цель на расстоянии 25м. Вывернуть контровочные винты до границы корпуса. Вращением регулировочных винтов добиться совмещения светового пятна с СТП и завернуть контровочные винты до упора. Проверить совмещение светового пятна и СТП. При необходимости п.9 повторить. 10. Для установки выключателя на оружие отвернуть винт, сдвинуть накладку рукоятки ПМ назад на 5-7мм и с левой стороны в зазор вставить пластинчатые выступы выключателя. Вернуть рукоятку на место и завернуть винт. | 7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ЛЦУ содержит источник лазерного излучения. При использовании ЛЦУ необходимо избегать попадания прямого и зеркально-отраженного излучения лазера в глаза. 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В условиях эксплуатации ЛЦУ содержать в чистоте, оберегать от ударов. Загрязнения с защитного стекла удалять чистой салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном. 9. Свидетельство о приемке Лазерный целеуказатель ЛЦУ-ПМ заводской номер ((((((( соответствует техническим характеристикам настоящего паспорта и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска ((((((((( Представитель ОТК ((((((( | 10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЛЦУ хранить в упаковке в сухом отапливаемом и проветриваемом помещении. Не допускается хранение ЛЦУ в помещениях, где имеются вредные вещества: щелочи, кислоты, а так же вблизи источников тепла. При длительном хранении необходимо извлекать источники питания. 11.СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ Гарантийные обязательства. Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть. Ремонт ЛЦУ производит НПФ «ЭСТ» Адрес: 300034, г. Тула, а/я 400 Тел. 8-(4872)-47-64-08. Заполняет торговое предприятие Дата продажи (((((((( Продавец(((((((((( Штамп магазина |